臺南艦（CG126）諸元

| 建造材質 | 鋼質及鋁合金上構 |
| --- | --- |
| 船長（公尺） | 98.5 |
| 船寬（公尺） | 13.20 |
| 設計吃水線長（公尺） | 90.3 |
| 船深（公尺） | 7.60 |
| 設計模吃水(公尺） | 3.8 |
| 最大吃水（公尺） | 6.5 |
| 排水量（公噸） | 2,105 |
| 載重量（公噸） | 565 |
| 最大船速（節） | 24 |
| 續航力（浬) | 7,500浬 |
| 主機出力 | 7,400 kw × 2 部 |
| 乘員（人) | 68 |
| 武裝 | 20機砲1門、50機槍2挺 |
| 耐海性（9級海象） | 9 |
| 建造經過 | 1.決標日期：96年11月06日 2.簽約日期：96年11月22日 3.開工日期：97年05月09日 4.下水典禮：98年12月29日 5.公試日期：99年10月14日 6.交船日期：99年11月23日 |
| 下水時間 | 98年12月29日 上午10時 |
| 本艦特色 | 本艦設有夜視系統，提升夜間海上搜救能力。 本艦為本署目前最大噸位且為首艘具有直昇機起降平臺之巡防艦，可供5噸級直昇機起降，於五級海象時可持續有效作業，供直昇機緊急起降。 本船之船體結構強度及完整穩度性能於九級海象時仍具存浮能力，上述相關性能要求，以電腦模擬分析方式驗證。 本船船殼設有非伸縮式穩定翼裝置，可兼顧高、低速時之橫搖穩定性能。 本船飲用淡水設計容量可供68人在海上持續執行30天任務。 本艦備有折臂式吊車及救助籃，可安全撈起海上遇難人員。 本艦艉部拖曳設施，工作負荷30公噸，且拖曳速度5節以上。 本艦之海水及泡沫消防系統噴水槍共4支，可同時使用2支，水平射程70公尺以上。 本艦設有SUS 304不銹鋼製活動式冷凍櫃。 |

巡護七號諸元

| 建造材質 | 鋼質及鋁合金上構 |
| --- | --- |
| 船長（公尺） | 約84.5 |
| 船寬（公尺） | 12.50 |
| 船深（公尺） | 7.00 |
| 設計模吃水（公尺） | 3.8 |
| 設計排水量（公噸） | 1,841.18 |
| 載重量（公噸） | 不小於600 |
| 最大船速（節） | 20 |
| 續航力（浬) | 15,000浬 |
| 主機出力 | 4,060 kw × 2 臺 |
| 乘員（人) | 40 |
| 武裝 | 20機砲1門 |
| 耐海性（海象） | 9 |
| 建造經過 | 決標日期：97年03月18日 簽約日期：97年04月01日 下料開工：97年11月20日 下水典禮：98年12月30日 公試日期：99年09月23日 交船日期：99年11月19日 |
| 下水時間 | 98年12月30日 上午10時 |
| 本艦特色 | 本船於五級海象時可持續有效作業。 本船之船體結構強度及完整穩度性，能於九級海象時仍具存浮能力。 本船船殼設有非伸縮式穩定翼裝置，可兼顧高、低速時之橫搖穩定性能。 本船飲用淡水設計容量可供40人在海上持續執行45天任務。 |

# Text boxes

附件1